REVISIONI ALLA SPECIFICA

| REV. | DATA EMISSIONE | COMPILATO | VARIAZIONE E/O MODIFICA | APPROVATO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 01.06.2009 | P. ARDUINI |  | G. SONEGO |
| 1 | 01.07.2009 | P. ARDUINI | Revisione generale | G. SONEGO |
| 2 | 30.11.2009 | P. ARDUINI | Revisione generale, aggiunto capitolo 6, eliminata SBU SEV | G. SONEGO |
| 3 | 10.12.2012 | F. FRARE | Revisione generale | G. SONEGO |
| 4 | 23.09.2015 | N. NARDO P. FANTINATO | Revisione generale | G. SONEGO |
| 5 | 07.01.2019 | E. SALVATORI | Modif. capitoli 1, 3.2, 5, 5.1 e 5.2 | M. DALLA CIA |

INDICE

1 GENERALITA’	3

2 TIPOLOGIE DI ETICHETTATURA	3

3 ETICHETTA “DATAMATRIX”	3

4. REQUISITI QUALITATIVI DELL’ETICHETTA	10

TIPI DI CARTA	10

STAMPA	10

CARATTERISTICA DELL’AREA DATI	10

SIMBOLOGIA DEL CODICE	10

DISPOSIZIONE DELL’ETICHETTA	10

5. ETICHETTA “COLLO SINGOLO” E “MASTER”	10

# 1 GENERALITA’

I.R.C.A. S.p.A. Industria Resistenze Corazzate e Affini (IRCA) o tutte le sue società – direttamente o indirettamente - controllanti o controllate da IRCA (“ZOPPAS INDUSTRIES HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES”, di seguito Acquirente) hanno introdotto un nuovo standard di etichettatura per migliorare le comunicazioni commerciali con i propri Fornitori.

Questo standard deve essere applicato a tutte le forniture di materie prime e componenti d’acquisto consegnati all’Acquirente.

# 2 TIPOLOGIE DI ETICHETTATURA

L’imballo di tutte le forniture di materia prima e componenti d’acquisto deve essere identificato con un’etichetta “DATAMATRIX” al fine di permettere, presso l’area di ricevimento merci, la facile lettura di tutte le informazioni necessarie (es. Fornitore, indirizzo, quantità, ecc.), il caricamento dei dati nel sistema E.R.P. e la immediata tracciabilità del materiale/componente di acquisto.

NOTA: Nei casi in cui non è possibile l’utilizzo dell’etichetta “DATAMATRIX”, è concesso l’utilizzo dell’etichetta “COLLO SINGOLO e MASTER” (ved. punto 5).

# 3 ETICHETTA “DATAMATRIX”

L’etichetta “DATAMATRIX” con il codice bidimensionale è in grado di contenere tutte le informazioni necessarie (vedi Figura 1).

Figura 1: esempio etichetta “DATAMATRIX”

3.1 STRUTTURA DEL CODICE BIDIMENSIONALE

La stringa del codice a bidimensionale dovrà avere lunghezza massima 160 caratteri, inclusa la lettera Y che va inserita all’inizio della stringa come prefisso e dovrà essere così strutturata:

- il primo carattere della stringa deve essere “Y” seguito da “;” (punto virgola);

- di seguito va inserito l’elenco dei valori previsti dall’etichetta (articolo, documento, data, ecc…) con in testa la relativa lettera identificativa (indicata fra parentesi nelle descrizioni dei campi);

- ogni valore va separato con “;” (punto virgola).

NOTA: Non è importante la sequenza con la quale sono scritte le varie informazioni, ad eccezione della “Y” che va posta sempre all’inizio della stringa.

In riferimento alla Figura 1, si riporta il contenuto del codice bidimensionale:

Y;N453382;D20090408;T21;V1400001459;H4500000400;P571174400;Q50;C632145987;S367289156;

3.2 CAMPI DELL’ETICHETTA

Di seguito sono elencati i campi che costituiscono l’etichetta (vedi Figura 2):

Campo				Significato

(1) Receiver: 				Destinatario della fattura.

(2) Incoming Warehouse: 	Magazzino di destinazione, ovvero il riferimento del magazzino di ricevimento come specificato nell’ordine di acquisto.

(3) Advice note nr/invoice nr:	Numero di DDT per Fornitori UE, oppure numero di fattura per Fornitori extra UE.

(4) Supplier Manufacturing		Ragione sociale ed indirizzo del Fornitore.

Plant address:

(5) Gross WT: 			Peso del materiale in kg,  incluso l’imballo.

(6) Net WT: 				Peso del materiale in kg,  escluso l’imballo.

(7) Package Volume: 			Volume del collo in m3.

(8) Art no: 				Codice articolo materiale dell’Acquirente ed eventuale simbolo.

(9) Quantity: 				Quantità materiale contenuta nell’imballo.

(10) Description: 			Descrizione sintetica del materiale.

(11) Part Number Supplier: 		Codice articolo interno del Fornitore.

(12) Supplier: 				Codice del Fornitore come da database dell’Acquirente.

(13) Date: 				Data di consegna DDT/fattura.

(14) Total nr of boxes:			Numero totale delle confezioni consegnate con la nota di

consegna.

(15) Serial nr/Batch nr/		Numero seriale o lotto di produzione o ordine di lavoro.

Work order nr:

(16) Order Number:			Numero ordine d’acquisto dell’Acquirente.

Figura 2: campi etichetta “DATAMATRIX”

NOTE:

- Tutti i campi/dati sopra menzionati sono necessari ad identificare l’imballo e sono utilizzati per la ricezione automatica.

- Tutte le aree dei campi/dati devono essere separate da linee sottili e devono contenere una descrizione del campo nell’angolo superiore sinistro.

- La descrizione del campo deve essere scritta in lingua inglese con i caratteri di 2 mm di altezza.

- Il codice identificativo dei dati, in lettera maiuscola, è situato tra parentesi dopo la descrizione del campo. Questa lettera maiuscola deve essere inserita anche nella stringa del codice bidimensionale come prefisso del dato del campo.

- Dove non vi sono informazioni, il campo dovrà essere lasciato in bianco.

- Non stampare informazioni che non sono richieste.

Di seguito sono descritti in maggior dettaglio i vari campi presenti nella etichetta “DATAMATRIX” di Figura 2:

1 - RECEIVER

In questo campo va inserito il nome della società a cui è intestata la fattura.

Le società a cui il Fornitore può intestare la fattura sono le seguenti:

I.R.C.A. S.p.A.

Zoppas Industries Romania S.r.l.

Zoppas Industries Serb D.o.o.

Zoppas Industries Russia LLC

Zoppas Industries Germany Gmbh

Il testo deve essere scritto in caratteri leggibili, in grassetto e con altezza di 5 mm; sono ammesse al massimo due righe di 20 caratteri.

2 - INCOMING WAREHOUSE

In questo campo va inserito il luogo di scarico fisico della merce, come specificato nell’ordine di acquisto: la riga inferiore deve contenere l’indirizzo del magazzino di ricevimento, mentre la riga superiore deve contenere la destinazione dello stabilimento dove devono essere consegnati i materiali.

Attualmente, i magazzini di ricevimento dell’Acquirente sono i seguenti:

IRCA div. Rica

Via Podgora 26, 31029 – VITTORIO VENETO – TV

IRCA div. Rica

Via Menarè 189, 31015 – CONEGLIANO – TV

N.D.B. Logistica (ARAD)

Zona Industriala Vest, Str. I, nr. 8, 310346, ARAD – ROMANIA

ZOPPAS INDUSTRIES ROMANIA

Drumul Cenadului 24 – 305600  SANNICOLAU MARE – TM - ROMANIA

ZOPPAS INDUSTRIES SERB

Zrenjaninski put 6 – 23300 KIKINDA – SERBIA

ZOPPAS INDUSTRIES RUSSIA

Oktyabrskaya St. 118 – 601220 STAVROVO – Vladimir region – RUSSIA

ZOPPAS INDUSTRIES GERMANY

Robert-Bosch-Strasse 18 – 64319 PFUNGSTADT – GERMANY

Il testo deve essere in grassetto con altezza di 5 mm.

Deve essere evidente all’autista l’informazione di quale sia il punto di scarico delle merci.

Questa informazione non va inserita nel codice bidimensionale.

3 - ADVICE NOTE NR/INVOICE NR (N)

In questo campo deve essere riportato il numero della nota di consegna (DDT o fattura), assegnato dal mittente.

Il testo deve essere in grassetto con altezza di 5 mm e al massimo deve contenere 7 caratteri.

La descrizione del campo deve includere la dicitura: ADVICE NOTE NR/INVOICE NR (N).

Quale identificativo, la lettera N deve essere inserita nel codice bidimensionale come prefisso del numero della nota di consegna.

4 - SUPPLIER MANUFACTURING PLANT ADDRESS

In questo campo devono essere riportati il nome del Fornitore e l’indirizzo. La riga superiore deve contenere la ragione sociale del Fornitore, mentre la riga inferiore deve contenere l’indirizzo.

Le informazioni del campo possono essere scritte come nell’esempio seguente:

MARIO ROSSI S.p.a.

VIA DELLA PACE 33 - TORINO

Il testo deve essere in grassetto con altezza di 5 mm e al massimo deve contenere 29 caratteri.

5 - GROSS WEIGHT

In questo campo deve essere riportato il peso dei materiali in kg incluso l’imballo.

Il testo deve essere in grassetto con altezza di 5 mm e contenere al massimo 5 caratteri. L’unità di misura deve essere stampata alla fine della descrizione del campo: GROSS WT (KG).

6 - NET WEIGHT

In questo campo deve essere riportato il peso dei materiali in kg escluso l’imballo.

Il testo deve essere in grassetto con altezza di 5 mm e contenere al massimo 5 caratteri. L’unità di misura deve essere stampata alla fine della descrizione del campo: NET WT (KG).

7 - VOLUME DEL COLLO (M3)

In questo campo deve essere riportato il volume del collo in metri cubi.

Il testo deve essere in grassetto con altezza di 5 mm.

L’unità di misura deve essere stampata alla fine della descrizione del campo: PACKAGE VOLUME (M3).

8 - ART NO (P)

In questo campo deve essere riportato il codice articolo del materiale dell’Acquirente seguito, nel caso di materiali destinati al contatto con gli alimenti, dall’/dagli eventuale/i simboli di conformità alimentare, come esemplificato nella “Figura 2”.

Il testo deve essere in grassetto con altezza di 5 mm e deve contenere al massimo 18 caratteri.

La descrizione del campo deve includere la dicitura: ART NO (P).

Quale identificativo, la lettera P deve essere inserita nel codice bidimensionale come prefisso del codice articolo del materiale dell’Acquirente.

9 - QUANTITY (Q)

In questo campo deve essere riportata la quantità all’interno della scatola, espressa con la stessa unità di misura indicata in fattura.

Il testo deve essere in grassetto con altezza di 5 mm. Non ci devono essere spazi o zeri non significativi sulla sinistra della quantità. In caso di numeri con decimali, la separazione tra numero intero e decimale deve essere “.” (punto) e al massimo ci possono essere 2 decimali.

Il numero massimo di caratteri che si possono utilizzare sono 10 inclusi i decimali.

La descrizione del campo deve includere la dicitura: QUANTITY (Q).

Quale identificativo, la lettera Q deve essere inserita nel codice bidimensionale come prefisso della quantità all’interno della scatola.

10 - DESCRIPTION

In questo campo va inserita la descrizione del materiale, la stessa riportata negli ordini di acquisto o nei nostri disegni. Possono eventualmente essere aggiunte ulteriori descrizioni tecniche che possono migliorare l’identificazione del materiale.

Il testo deve essere in grassetto con altezza di 5 mm e al massimo deve contenere 22 caratteri.

11 - PART NUMBER SUPPLIER (C)

In questo campo va inserito il codice articolo del Fornitore; tale dato è particolarmente utile come riferimento da utilizzare per controlli incrociati con il Fornitore.

Il testo deve essere in grassetto con altezza 5 mm e al massimo deve contenere 15 caratteri.

La descrizione del campo deve includere la dicitura: PART NUMBER SUPPLIER (C).

Quale identificativo, la lettera C deve essere inserita nel codice bidimensionale come prefisso del codice articolo del Fornitore.

12 - SUPPLIER (V)

In questo campo va inserito il codice meccanografico attribuito dall’Acquirente al Fornitore, come specificato in ciascun ordine d’acquisto.

Il testo deve essere in grassetto con altezza 5 mm e al massimo deve contenere 10 caratteri.

La descrizione del campo deve includere la dicitura: SUPPLIER (V).

Quale identificativo, la lettera V deve essere inserita nel codice bidimensionale come prefisso del codice meccanografico attribuito dall’Acquirente al Fornitore.

13 - DATE (D)

In questo campo va inserita la data che si riferisce alla nota di consegna, scritta in caratteri leggibili.

Il formato deve essere espresso in YYYYMMDD, dove YYYY = anno, MM = mese e DD = giorno. Il testo deve essere in grassetto con altezza di 5 mm e al massimo deve contenere 8 caratteri.

La descrizione del campo deve includere la dicitura: DATE (D).

Quale identificativo, la lettera D deve essere inserita nel codice bidimensionale come prefisso della data della nota di consegna.

14 - TOTAL NR OF BOXES (T)

In questo campo va inserito il numero totale di confezioni o scatole relative ad uno stesso codice articolo.

Il testo deve essere in grassetto con altezza di 5 mm e al massimo deve contenere 4 caratteri.

Da ricordare che non ci deve essere nessuno zero e nessuno spazio prima del numero delle scatole.

La descrizione del campo deve includere la dicitura: TOTAL NUMBER OF BOXES (T).

Quale identificativo, la lettera T deve essere inserita nel codice bidimensionale come prefisso del numero totale di confezioni o scatole.

15 - SERIAL NR/BATCH NR/WORK ORDER NR (S)

In questo campo va inserito un numero che identifichi la tracciabilità del componente:

- Serial nr.: per componenti numerabili, oggetto di tracciabilità singola, per es. quadri elettrici, trasformatori, ecc…, si richiede di avere in questo campo il nr. di matricola/seriale del pezzo. Il numero seriale deve essere univoco e mai ripetuto nel tempo.

- Batch nr.: per materia prima proveniente da processi industriali che prevedono la produzione su base di batches, per es. le colate di acciaio.

- Work order nr. (ordine di lavoro): per componenti e materia prima oggetto di trasformazione in larghi lotti di produzione per es. lavorazioni meccaniche, flange, minuterie, cavi a misura.

Il testo deve essere in grassetto con altezza 5 mm e al massimo contenere 15 caratteri.

La descrizione del campo deve includere la dicitura: SERIAL NUMBER (S), BACH NUMBER (S), o WORK ORDER NUMBER (S).

Quale identificativo, la lettera S deve essere inserita nel codice bidimensionale come prefisso del numero che identifica la tracciabilità del componente.

16 - ORDER NUMBER (H)

In questo campo va inserito il numero ordine d’acquisto dell’Acquirente.

Il testo deve essere in grassetto con altezza 5 mm e al massimo contenere 10 caratteri.

La descrizione del campo deve contenere la dicitura: ORDER NUMBER (H).

Quale identificativo, la lettera H deve essere inserita nel codice bidimensionale come prefisso del numero di acquisto dell’Acquirente.

# 4. REQUISITI QUALITATIVI DELL’ETICHETTA

## TIPI DI CARTA

La dimensione dell’etichetta “DATAMATRIX” è 213 mm x 155 mm.

L’etichetta deve presentare sfondo bianco con testo nero. Per minimizzare i rischi di distorsione si raccomanda che la carta per l’etichetta sia di 160-170 g/m2 e resistente alle intemperie.

## STAMPA

Per assicurare la lettura automatica dei codici bidimensionali è richiesta un’alta qualità di stampa. Per questo si suggerisce l’utilizzo di una stampante a trasferimento termico.

## CARATTERISTICA DELL’AREA DATI

Si può usare ogni set di caratteri intelligibili anche se è raccomandato l’uso di Helvetica in grassetto (come mostrato negli esempi inclusi).

## SIMBOLOGIA DEL CODICE

Il codice bidimensionale deve essere del tipo DATAMATRIX. Il tabulato del codice deve essere orientato a sinistra nel campo, senza caratteri in bianco o zeri iniziali.

## DISPOSIZIONE DELL’ETICHETTA

L’etichetta deve essere attaccata orizzontalmente, preferibilmente sulla parte più alta della scatola. I vari metodi di fissaggio, come graffette o autoadesivi, dovranno essere posti in modo tale da non alterare la leggibilità del codice.

L’etichetta va applicata su ogni scatola che compone il pallet.

Se esiste un lato progettato per il posizionamento delle etichette su scatole o contenitori di plastica, l’etichetta dovrà essere applicata su quel lato. Se così non fosse, si usi il  lato più adatto in modo da poter leggere le etichette quando i contenitori sono impilati su un pallet.

Da ricordare che cinghie o nastri nel momento dell’imballaggio non possono essere posti sopra l’etichetta.

# 5. ETICHETTA “COLLO SINGOLO” E “MASTER”

L’etichetta alternativa “COLLO SINGOLO” e “MASTER può essere usata solo nei seguenti casi:

- il Fornitore consegna in imballi di piccole dimensioni su cui non è possibile attaccare l’etichetta 213 mm x 155 mm;

- i dati di nota di consegna/fattura e nr. d’ordine dell’Acquirente sono disponibili solo al momento della spedizione;

- il pallet contiene numerose scatole contenenti materiali con codice articolo diverso per cui non è possibile riassumere tutte le informazioni in un’unica etichetta.

E’ prevista l’applicazione di una doppia etichetta: la prima etichetta piccola (Collo Singolo) da applicare sulla singola confezione/scatola, la seconda etichetta (Master) da applicare sul pallet completo o sulla scatola grande. Queste due etichette, insieme, contengono tutte le informazioni necessarie al ricevimento presso i magazzini dell’Acquirente.

5.1 CAMPI DELL’ETICHETTA PICCOLA “COLLO SINGOLO” (VEDI FIGURA 3) DA APPORRE SU OGNI SINGOLA SCATOLA

L’etichetta “Collo Singolo” deve contenere le seguenti informazioni:

- Art. No. (P): codice articolo del materiale dell’Acquirente da inserire anche nel codice bidimensionale seguito, nel caso di materiali destinati al contatto con gli alimenti, dall’/dagli eventuale/i simboli di conformità alimentare, come esemplificato nella “Figura 2”;

- Description: descrizione sintetica del materiale;

- Quantity (Q): quantità materiale contenuta nell’imballo da inserire anche nel codice bidimensionale;

- Part number supplier (C): codice articolo del materiale del Fornitore da inserire nel codice bidimensionale;

- Serial no/batch nr./work order nr. (S): numero seriale o lotto di produzione o ordine di lavoro da inserire anche nel codice bidimensionale.

Le dimensioni di questa etichetta devono essere adatte a contenere i dati sopra indicati.

Figura 3: etichetta per “COLLO SINGOLO” con codice bidimensionale

5.2 CAMPI DELL’ETICHETTA “MASTER” (VEDI FIGURA 4) DA APPORRE SUL PALLET COMPLETO

L’etichetta “Master” deve contenere le seguenti informazioni:

- Receiver: nome del destinatario a cui va inviata la fatturazione;

- Incoming warehouse: magazzino di ricevimento come specificato nell’ordine di acquisto;

- Supplier manufacturing address: ragione sociale del Fornitore ed indirizzo;

- Gross weight: peso del materiale incluso l’imballo;

- Net weight: peso del materiale escluso l’imballo;

- Tot. Nr of boxes (T): numero totale di scatole cui fa riferimento il codice articolo, da inserire anche nel codice bidimensionale;

- Package Volume (m3): volume del collo in metri cubi;

- Advice note nr/invoice nr (N): numero di D.D.T. per Fornitori EU, oppure numero di fattura per Fornitori extra EU, da inserire nel codice bidimensionale.

- Date (D): data di consegna DDT/fattura, da inserire nel codice bidimensionale;

- Supplier (V): codice del Fornitore come da database dell’Acquirente, da inserire nel codice bidimensionale;

- Order number (H): numero d’ordine di acquisto dell’Acquirente, da inserire nel codice bidimensionale.

Le dimensioni dell’etichetta “MASTER” sono le stesse di quelle della etichetta “DATAMATRIX” (213 mm x 155 mm).

Figura 4: etichetta “MASTER” con codice bidimensionale